## Slide 1
《信息科学基础》
习题讲解

## Slide 2
3.1 设有一离散无记忆信源，其概率空间为
该信源发出的信息序列为（202 120 130 213 001 203 210 110 321 010 021 032 011 223 210）。求：
(1) 此消息的自信息量是多少？
(2) 此消息中平均每符号携带的信息量是多少？

## Slide 3
3.2 某一无记忆信源的符号集为 {0, 1}，已知信源的概率空间为
(1) 求信息符号的平均熵；
(2) 由 100 个符号构成的序列，求某特定序列（例如： m 个“0”和（100 - m）个“1”）的自信息量表达式；
(3) 计算 (2) 中序列的熵。

## Slide 4
信源 | u0 | u1 | u2 | u3
p | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/8
代码 | 0 | 10 | 110 | 111
3.5 某信源的消息符号集的概率分布和二进制代码如题表 3.2 所列。
(1) 求信息的符号熵；
(2) 求每个消息符号所需要的平均二进制码的个数或平均码长。进而用这一结果求码序列中的一个二进制码的熵；
(3) 当消息是由符号序列组成时，各符号之间若相互独立，求其对应的二进制码序列中出现 0 和 1 的无条件概率 p0和 p1，求相邻码间的条件概率 p(0/1)、p(1/0)、p(1/1)、p(0/0)。

## Slide 5
3.7 设有一个信源，它产生 0，1 序列的信息。该信源在任意时间而且不论以前发生过什么消息符号，均按
P(0) = 0.4，P(1) = 0.6 的概率发出符号。
(1) 试问这个信源是否是平稳的；
(2) 试计算 H(X2), H(X3/X1X2) 及 H∞；
(3) 试计算 H(X4) 并写出 X4 信源中可能有的所有符号。

## Slide 6
3.11 有一马尔可夫信源 , 已知转移概率为 p(s1/s1)=2/3, p(s2/s1)=1/3 , p(s1/s2)=1 , p(s2/s2)=0。 试画出状态转
移图，并求出信源熵。

## Slide 7
3.21 黑白传真机的信息元只有黑色和白色两种 X={黑，白}，一般气象图上黑色出现的概率为 P(黑) = 0.3，白色出
现的概率为 P(白) = 0.7，黑白消息前后没有关联，其转移概率为P(白/白) = 0.9，P(黑/白) = 0.1，P(白/黑) = 0.2，
P(黑/黑) = 0.8。求该一阶马尔可夫信源的不确定性 H(X/X)，并画出该信源的状态转移图。

## Slide 8
3.23 设信源产生 A, B, C 三种符号 p(B/B) = 1/2，p(A/B) = p(C/B) = 1/4， p(A/A) = 5/8 ，p(B/A) = 1/4，
p(C/A) = 1/8，p(C/C) = 5/8 ，p(B/C) = 1/4 ，p(A/C) = 1/8。试计算冗余度。

## Slide 9
3.26 一阶马尔可夫信源的状态图如下图所示。信源 X 的符号集为 {0, 1, 2}。
(1) 求平稳后信源的概率分布；
(2) 求信源的熵 H∞。

## Slide 10
愿以此功德，庄严佛净土。
上报四重恩，下济三途苦。
若有见闻者，悉发菩提心。
尽此一报身，同生极乐国。